## Slide 1
Unbalanced Wheatstone Bridge
非平衡直流电桥
浙江大学 物理实验教学中心

## Slide 2
1
实验背景
EXPERIMENT BACKGROUND

## Slide 3
1
实验背景
EXPERIMENT BACKGROUND
S. H. Christie
1784-1865
C. Wheatstone
1802-1875
惠斯顿
克里斯蒂
早期惠斯顿电桥电路
1833年，英国数学家S.克里斯蒂发明了由四个电阻组成的电桥，但由于缺乏仪器而无法实际应用，直到1843年惠斯顿发明了变阻器，借助于变阻器和这种电桥电路，惠斯顿成功地对电阻做了精确测量。由于惠斯顿第一个用它来测量电阻，所以人们把这种电桥称为惠斯顿电桥。

## Slide 4
1
实验背景
EXPERIMENT BACKGROUND
t
非平衡电桥…
电线电报
放大器
1912
惠斯登电桥：140微欧
1843
1865
开尔文电桥：1微欧
麦克斯韦电桥
维恩电桥
1891
1E-4 – 99.99999E6 | 1.00000E-18 – 999.9999E18
1E-17 – 9.999999 F | 1.00000E-18 – 999.9999E18 F
1E-12 – 99.99999 H | 1.00000E-18 – 999.9999E18 H
1E-17 – 9.999999 F | 1.00000E-18 – 999.9999E18 F
1E-12 – 99.99999 H | 1.00000E-18 – 999.9999E18 H
1940s
阻抗分析仪（LCR表）
如今

## Slide 5
2
实验目的
EXPERIMENT OBJECTIVE

## Slide 6
掌握非平衡电桥的工作原理和测量方法
应用非平衡电桥测量金属材料的温阻特性和电阻温度系数
2
实验目的
EXPERIMENT OBJECTIVE

## Slide 7
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE

## Slide 8
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
G
R1
R2
Rx
RS
IG
惠斯登电桥电路图
E
电桥平衡：
待测电阻 = 比率×比较电阻
R1 、R2为比率臂，k为电桥倍率，Rs为比较臂。

## Slide 9
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
平衡电桥一般用来测量相对稳定的物理量，而在实际工程中和科学实验中物理量往往是连续变化的。这些变化的物理量怎么测量？
采用非平衡电桥!
某些传感器元件受外界环境（压力、温度、形变）变化引起内阻的变化，通过非平衡电桥可将阻值转化为电压输出，从而达到测量、控制环境变化的目的。

## Slide 10
用非平衡电桥测量电阻时：
R1、R2和R3保持不变
Rx（即R4）变化 U变化
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
确定U与Rx的关系
检测U从而测得Rx
C
R1
R2
R4=Rx
G
B
A
D
K
E
R3
R1
R2
R4=Rx
B
A
D
K
E
R3
Rg
Ig
U
C

## Slide 11
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
当负载电阻Rg→∞，Ig=0，输出电压用U表示
当满足条件 时，电桥输出U=0，即电桥处于平衡状态
若待测电阻Rx变为Rx+△Rx时，电桥不再平衡而产生输出电压：
可以由U 值得到电阻Rx变化值ΔRx
R1
R2
R4=Rx
B
A
D
K
E
R3
Rg
Ig
U
C

## Slide 12
金属电阻随温度变化的特性：
  高温（线性）：电子声子相互作用主导
  低温（幂次）：电声、电电、轨道电子
室温下，温度变化不大时，金属温阻表现为线性：
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
金属电阻与温度系数
为温度系数（）
来源：wikipedia

## Slide 13
金属的线性温阻：
从温度，令Rx =R1，代入下式：
则：
即： ，因工作电源E值固定，则测得某温度t下的U值，就可求得温度系数。
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
温度系数与测量

## Slide 14
4
实验仪器
EXPERIMENT DEVICE

## Slide 15
4
实验仪器
EXPERIMENT DEVICE
非平衡直流电桥
内置5转盘电阻箱
内置6转盘电阻箱
电桥结构电路
待测电阻输入端
电桥功能切换开关

## Slide 16
4
实验仪器
EXPERIMENT DEVICE
温控装置
加热开关
风扇开关
温度调节

## Slide 17
5
实验内容
EXPERIMENT CONTENT

## Slide 18
5
实验内容
EXPERIMENT CONTENT
1、用非平衡电桥测铜电阻（Cu50）温度系数
（1）功能开关置于非平衡电压档；
（2）连接电路，待测电阻0℃时为50Ω，将R1 、R2 、R3 均设置为50Ω；
（3）测量不同温度下的非平衡电压值，间隔5C左右。

## Slide 19
5
实验内容
EXPERIMENT CONTENT
2、用平衡电桥描绘铜电阻（Cu50）温度特性曲线
（1）功能开关置于平衡“5V”档；
（2）连接电路，设置R1=R2 ；
（3）测量不同温度下的电阻值，间隔5C左右。

## Slide 20
6
实验结果
EXPERIMENT RESULT

## Slide 21
5
实验内容
EXPERIMENT CONTENT
1、用非平衡电桥测铜电阻（Cu50）温度系数
（1）实验数据
（2）计算温度系数平均值，并与理论值比较，求出相对误差。
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
温度 t/C |  |  |  |  |  |  |  | 
U/mV |  |  |  |  |  |  |  | 
/C-1 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 22
5
实验内容
EXPERIMENT CONTENT
2、用平衡电桥描绘铜电阻（Cu50）温度特性曲线
（1）实验数据
（2）作Rt - t特性曲线；
（3）根据斜率求出温度系数，并与理论值比较，求出相对误差。
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
温度 t/C |  |  |  |  |  |  |  | 
Rt/ |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 23
7
思考题
REVIEW QUESTION

## Slide 24
8
思考题
REVIEW QUESTIONS
1、简述非平衡电桥与平衡电桥之间的区别。
2、非平衡电桥在工程中有哪些应用？请举例说明。

## Slide 25
Unbalanced Wheatstone Bridge
MANY THANKS
谢谢！