## Slide 1
Wheatstone Bridge
惠斯登电桥
浙江大学 物理实验教学中心

## Slide 2
0
预备实验
PREPARATORY EXPERIMENT
组装惠斯登电桥并测量电阻
G
R1
R2
Rx
RS
I1
Ix
IG
I2
IS
U0
实验要求：
1、熟悉检流计按钮、电阻箱功能；
2、按原理图自组搭建惠斯登电桥电路，测量待测220电阻。

## Slide 3
1
实验背景
EXPERIMENT BACKGROUNDS

## Slide 4
1
实验背景
EXPERIMENT BACKGROUNDS
S. H. Christie
1784-1865
C. Wheatstone
1802-1875
惠斯登
克里斯蒂
早期惠斯登电桥电路
1833年，英国数学家S.克里斯蒂发明了由四个电阻组成的电桥，但由于缺乏仪器而无法实际应用，直到1843年惠斯登发明了变阻器，借助于变阻器和这种电桥电路，惠斯登成功地对电阻做了精确测量。由于惠斯登第一个用它来测量电阻，所以人们把这种电桥称为惠斯登电桥。

## Slide 5
1
实验背景
EXPERIMENT BACKGROUNDS
t
… …
电线电报
放大器
1912
惠斯登电桥：140微欧
1843
1865
开尔文电桥：1微欧
麦克斯韦电桥
维恩电桥
1891
1E-4 – 99.99999E6 | 1.00000E-18 – 999.9999E18
1E-17 – 9.999999 F | 1.00000E-18 – 999.9999E18 F
1E-12 – 99.99999 H | 1.00000E-18 – 999.9999E18 H
1E-17 – 9.999999 F | 1.00000E-18 – 999.9999E18 F
1E-12 – 99.99999 H | 1.00000E-18 – 999.9999E18 H
1940s
阻抗分析仪（LCR表）
如今

## Slide 6
2
实验目的
EXPERIMENT OBJECTIVE

## Slide 7
掌握惠斯登电桥的原理和特点，学会自组电桥测量未知电阻
学会使用盒式惠斯登电桥测量电阻
学会如何对测量结果进行误差分析
2
实验目的
EXPERIMENT OBJECTIVE

## Slide 8
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE

## Slide 9
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
G
R1
R2
Rx
RS
I1
Ix
IG
I2
IS
当通过检流计的电流Ig
等于0时，B、D两点电位
相同，电桥达到平衡，
此时流过电阻R1和RX的电
流同为I1，流过电阻R2和
Rs的电流同为I2：
惠斯登电桥电路图
U0
UAB=UAD 即 I1R1=I2R2
UBC=UDC 即 I1Rx=I2RS
两式相除，得
特点：
考虑了电表内阻，减小系统误差
采用平衡法，与已知量比较，测量未知量
电路简单、灵敏
待测电阻 = 比率×比较电阻
B
D
A
C
Notes: 1843版电桥：桥臂比率1:1，待测电阻约0.03欧姆

## Slide 10
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
交换法
直接测量
（R’S）
Rx
（Rx）
G
R1
R2
RS
U0
比率臂选取应确保测量值Rx有4位效数字！
Notes: 1843版电桥：桥臂比率1:1，电桥总电阻约0.03欧姆

## Slide 11
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
电桥灵敏度
电桥平衡后，若比较臂变动RS，电桥就会失去平衡，有电流Ig流过检流计。若Ig较小，检流计没有因此发生偏转，那么我们就会认为电桥还是平衡的，显然这时电桥没有反映电阻的这一改变，此时待测电阻为：
就是由于电桥不够灵敏而引入的误差RX。

## Slide 12
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
电桥灵敏度
其中RS为电阻箱RS的改变量，d为待测电阻的相对改变量引起的检流计G中的偏转格数。
为了定量地确定电桥灵敏度，引入电桥灵敏度概念，定义它为：

## Slide 13
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
电桥灵敏度
在实验中由于电桥灵敏度而引入的不确定度△S可用下述方法估测：当电桥达到平衡时，略微改变Rs使检流计指针偏离零点0.2小格（人眼察觉到的界限），这时可以求得：


## Slide 14
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
不确定度

## Slide 15
4
实验仪器
EXPERIMENT DEVICE

## Slide 16
4
实验仪器
EXPERIMENT DEVICE
检 流 计
六旋钮电阻箱
公共端
检流计灵敏度选择
测量时按下，按下转半圈后会长通锁定,应避免长通锁定
指针超量程时按下，避免长通锁定

## Slide 17
4
实验仪器
EXPERIMENT DEVICE
盒式惠斯登电桥
测量时先按“B”，再按“G”。
待测电阻接入端
四旋钮电阻箱
“内接”或“外接”电源选择

## Slide 18
5
实验内容
EXPERIMENT CONTENT

## Slide 19
5
实验内容
EXPERIMENT CONTENT
1、自组电桥测未知电阻
（1）自组电桥，选择检流计灵敏度，并将检流计“调零”；
（2）选取适当比率臂，利用交换法测量待测电阻，并确保测量结果有4位效数字；
（3）测算自组电桥的灵敏度。

## Slide 20
5
实验内容
EXPERIMENT CONTENT
2、用QJ-23型盒式惠斯登电桥测电阻离散度
（1）打开盒式电桥，选择工作电源，将指针调零；
（2）依次测量待测电阻盘上8个等值电阻，选取适当的倍臂，确保测量结果有效数字达4位；
（3）计算这批电阻的离散度。

## Slide 21
6
实验结果
EXPERIMENT RESULT

## Slide 22
6
实验结果
EXPERIMENT RESULT
1、自组电桥测未知电阻
（1）实验数据
（2）计算待测电阻最佳期望值；
（3）计算电桥灵敏度S和待测电阻不确定度Rx；
（4）写出最终结果表达式。
 | R1 | R2 | Rs | R’s | d | Rs
交换前 |  |  |  |  |  | 
交换后 |  |  |  |  |  | 

## Slide 23
6
实验结果
EXPERIMENT RESULT
2、用QJ-23型盒式惠斯登电桥测电阻离散度
（1）实验数据
（2）计算8个电阻的平均值；
（3）利用贝塞尔公式计算标准偏差S；
（4）求电阻离散度。
 | Rx1 | Rx2 | Rx3 | Rx4 | Rx5 | Rx6 | Rx7 | Rx8
阻值 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 24
Wheatstone Bridge
MANY THANKS
谢谢！